Käyttöohje

Malli:

Lady

Alkaen sarjanumerosta: 104000

|  | Tärkeää: Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti, ennen kuin käytät rikkakasvien torjuntalaitetta ensimmäisen kerran. Se sisältää tärkeitä tietoja itsesi ja muiden turvallisuuden takaamiseksi. |
| --- | --- |

BB 1.10 Lady CH-DE

Sisältö

| Käyttötarkoitus Toimintaperiaate Turvallisuusohjeet Kaasupullon asennus Tiiviyden tarkastus Käytön aloittaminen Laitteen käyttö Käytön lopettaminen | Kuljetus Toimintahäiriöt Huolto Varastointi Tekniset tiedot Valmistaja Takuu Jälleenmyyjä |
| --- | --- |

1. Käyttötarkoitus

InfraWeeder soveltuu rikkakasvien ja luonnonvaraisen kasvun torjuntaan esimerkiksi kestopäällyste- ja mukulakivipinnoilla, kivituhkapinnoilla, saumaamattomilla pihakiveyksillä, sorateillä, terasseilla, pysäköintialueilla, puistoissa ja urheilualueilla jne.

2. Toimintaperiaate

InfraWeeder rikkakasvien torjuntalaite perustuu kaasulla toimivaan keraamiseen poltinelementtiin. Voimakas infrapunasäteily osuu kohdistetusti rikkakasveihin ja ilmassa leviäviin siemeniin, aiheuttaa niiden proteiinisolujen hajoamisen ja käynnistää heti kasvin kuihtumisen. Tämän voi havaita siitä, että käsitellyt rikkakasvit muuttuvat tummanvihreiksi. Lehtiä ei tarvitse kuumentaa mustiksi asti.

Näyte: Varmistaaksesi, että et käsittele rikkakasveja liian nopeasti, mutta ei myöskään liian hitaasti, ota käsitelty lehti peukalon ja etusormen väliin ja purista sormia yhteen. Siitä tulisi irrota tummanvihreää väriä.

Kasvin kuihtuminen on havaittavissa seuraavana päivänä. Jos kyseessä on vanhempi, monivuotinen kasvi, jolla on vahva juurakko, toisin kuin vasta itäneillä rikkakasveilla, sen juurissa on ravinnevarasto. Siksi uusien versojen ilmestyessä on suoritettava heti jälkikäsittely. Tietyt kasvit ovat erittäin sitkeähenkisiä, joten ne tulisi käsitellä 2–3 viikon välein.

3. Turvallisuusohjeet

|  | Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen käyttöönottoa. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. |
| --- | --- |
|  | Sytytä ja käytä laitetta vain ulkona. Pidä laite ja kaasu poissa lasten ulottuvilta äläkä jätä niitä ilman valvontaa. |
|  | Huomio: paljaana olevat osat voivat olla kuumia! Älä käytä laitetta lämmönlähteenä. |
|  | Älä käytä laitetta liikuttamatta sitä. Ylikuumenemis- ja palovaara! Älä käytä helposti syttyviä vaatteita työskennellessäsi laitteella. |
|  | Älä käytä voimakkaassa tuulessa. On mahdollista, että helposti syttyvät materiaalit, kuten ruoho jne. syttyvät tuleen. |
|  | Älä työskentele sateessa äläkä käytä laitetta vesilätäköissä. |
|  | Laitetta ei saa käyttää alle 10 °C lämpötiloissa. |
|  | Käytä vain kaupallisesti saatavia ja tarkastettuja kaasupulloja. Katso Tekniset tiedot. Kaasusäiliöt ovat kertakäyttöisiä. Niitä ei saa täyttää uudelleen! Hävitä ne tyhjentymisen jälkeen. Kaasusäiliöitä ei saa kuljettaa lentokoneessa. Ne on suojattava yli 50 °C lämpötiloilta. Älä koskaan säilytä kaasupulloja kellarissa tai muussa maanalaisessa kerroksessa. Nestekaasu on parasta varastoida ulkona (kesällä ja talvella) tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Noudata tavanomaisia kaasuturvallisuusmääräyksiä. (TRF, tekninen sääntö nesteille) Älä käytä laitetta, jos kaasuletkut tai tiivisteet ovat vaurioituneet. Älä irrota kaasupulloa laitteesta sytytyslähteiden tai avotulen lähellä. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia. Käytä vain alkuperäisiä InfraWeeder-varaosia! Pidä vesiämpäri tai sammutin varalla mahdollisen tulipalon varalta! |

BB 1.10 Lady CH-DE

4. Kaasusäiliön asennus

| Asenna kaasusäiliö kiertämällä se myötäpäivään kiinni paineensäätimeen. Älä kiristä liikaa! |  | Kiinnitä kaasusäiliö pitimeensä kumirenkailla. |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Tiiviyden tarkastus

Tarkasta kaikki kaasuliitännät ja kaasuletkut murtumien ja viiltojen varalta. Kostuta kaikki kaasuliitännät saippuavedellä tai vuodonilmaisinsprayllä. Avaa sitten kaasupullon venttiili ja tarkasta kaikki liitännät. Vuodon voi havaita vuotokohdan kuplimisena. Jos havaitset vuodon, sulje kaasupullon venttiili ja kiristä vuotava liitos tai vaihda asianmukaiset osat. Älä käytä laitetta, jos et saa vuotoa poistettua. Ota yhteys laitteen myyjäliikkeeseen. Vaihda kaasuletkut tarpeen mukaan tai viimeistään joka viides vuosi. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä. Vain alkuperäisten InfraWeeder-varaosien käyttö on sallittua.

Huomio: Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen etsimiseen: tulipalo- ja loukkaantumisvaara!

6. Käytön aloittaminen

Huomio:	 	Sytytä laite vain ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Laitetta ei saa käyttää sateella eikä alle 10 °C lämpötiloissa.

| 6.1 Avaa paineensäädin: Käännä kiertonuppia hitaasti vasemmalle. Sytytä heti (kohta 6.2) |  | 6.2 Käytä pitkää sytytintä ja pidä liekkiä polttimen lähellä, kunnes poltin syttyy. |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Laitteen käyttö

| 7.1 Pidä poltinta noin 2 sekuntia kunkin torjuttavan rikkakasvin päällä. |  | 7.2 Valitse kesto siten, että käsitellyt rikkakasvit muuttuvat tummanvihreiksi. Lehtiä ei tarvitse kuumentaa mustiksi asti. |  |
| --- | --- | --- | --- |

H U O M I O: Älä käytä voimakkaassa tuulessa. On mahdollista, että helposti syttyvät materiaalit, kuten ruoho jne. syttyvät tuleen. Älä työskentele sateessa äläkä käytä laitetta vesilätäköissä.

8. Käytön lopettaminen

| 8.1 Sulje paineensäädin: Käännä kiertonuppia hitaasti oikealle. |  | 8.2 Aseta laite palamattomalle alustalle jäähtymään. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3 Irrota kaasusäiliö kiertämällä se vastapäivään irti paineensäätimestä. |  | 8.4 Säilytä kaasusäiliöt hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa tilassa. Ei koskaan kellarissa tai muussa maanalaisessa kerroksessa! |  |

BB 1.10 Lady CH-DE

9. Kuljetus

Laitetta saa kuljettaa jäähtyneenä. Irrota kaasupullo kuljetusta varten ja kiinnitä suojahattu. Suojaa laite sateelta, voimakkaalta kuumuudelta ja auringonpaisteelta.

10. Toimintahäiriöt

| Vika: | Mahdollinen syy: | Korjaus: |
| --- | --- | --- |
| Poltin ei syty | Kaasusäiliö tyhjä | Vaihda kaasusäiliö |
| Poltin lepattaa (melu) | Kaasusäiliö (melkein) tyhjä | Vaihda kaasusäiliö |
| Pieni melu polttimesta | Polttimen väärä ilmansaanti | Käynnistä laite uudelleen |
| Poltin ei syty uudelleen | Eri syitä | Odota 2 minuuttia ja käynnistä uudelleen |
| Voimakas melu polttimesta | Poltin on viallinen | Vie laite asiantuntevaan korjaamoon |
| Kaasun haju | Vuoto | Sammuta heti ja tarkasta |

11. Huolto

Älä suihkuta laitetta vedellä. Tarkista säännöllisesti, että kaikki kaasuliitännät, tiivisteet ja kaasuletkut ovat tiiviitä ja ehjiä. Vaihda kaasuletkut tarpeen mukaan tai viimeistään joka viides vuosi. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä. Vain alkuperäisten InfraWeeder-varaosien käyttö on sallittua.

12. Varastointi

Säilytä laite käytön jälkeen siten, että se pysyy kuivana ja eikä poltin pääse pölyyntymään. Älä koskaan säilytä kaasupulloja kellarissa tai muussa maanalaisessa kerroksessa. Nestekaasu on parasta varastoida ulkona (kesällä ja talvella) tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa voimakkaalta kuumuudelta ja auringonpaisteelta.

13. Tekniset tiedot	Työpinta-ala L/P:	85 x 170 mm

Kaasulaji:	70 % butaani-/30 % propaaniseos

Kaasusäiliön tyyppi:	EN 417, malli CGV330L, 600 ml

Kaasulaiteluokka:	I3B/P

Kaasunkulutus:	125 g/h

Nimellislämpöteho Qn (Hi):	1,5 kW

Kaasun liitäntäpaine:	50 mbar

Paino kaasusäiliöineen:	1,7 kg

DVGW-hyväksyntänumero:	DG-2219BU0478

14. Valmistaja:	Brühwiler Maschinen AG, CH-8362 Balterswil (Sveitsi)

Puh. +41 71 973 80 40, Fax +41 71 973 80 49

info@infraweeder.com, www.infraweeder.com

###### 15. Takuu:	24 kuukautta ostopäivästä

16. Jälleenmyyjä:

BB 1.10 Lady CH-DE